## Slide 1: كيف تقرأ معلومات إطار سيارتك دليل الجيب
215 millimeters
القطاع العرضي للإطار
65%
إرتفاع القطاع الجانبي للإطار كنسبة من القطاع العرضي
البناء القُطري
15 inches
القطر الدائري الداخلي للإطار بوحدة البوصة
95 = 690 Kg مؤشر الحمولة
H = 210 Km/h
مؤشر السرعة القصوى للإطار مع الحمولة القصوى
35 PSI – أقصى معدل ضغط هوائي مسموح
تصنيفات الحرارة توضح مقاومة الإطار للحرارة ، التصنيف Aيوضح أفضل مقاومة للحرارة المتراكمة.
تصنيف الإحتكاك الإلتصاقي:
يوضح مقدرة الإطار على التوقف على الأسطح المبللة."AA“ يوفر أداء إحتكاك أفضل من التصنيفات الأخرى.(“A”, “B” or “C”)
إسم مُصنّع الإطار:
(بريجستون، ميشلين، دنلوب، يوكوهاما، إلخ...)
نوع التضاريس
=M+S الطين والثلج
=A/T جميع أنواع الطرق
(يشمل الطريق المسفلت والمتدرج)
= H/Tالطرقات السريعة (المسفلتة فقط )
(عمر الإطار)تاريخ الصنع
عدد الأسابيع 16 =
عدد السنوات 2012 =
M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240
مؤشر الحمولة | الحمولة ب كغم للإطار
88 | 560
89 | 580
90 | 600
91 | 615
92 | 630
93 | 650
94 | 670
95 | 690
96 | 710
97 | 730
98 | 750
99 | 775
100 | 800
P –
إطار للركاب
إسم الإطار
(Tiger, Taurus, Fuzion, Firestone, Geolander, etc.)

## Slide 2
مدى موائمة الإطارات لظروف الطريق.
ضبط ضغط الإطارات حسب تعليمات المصنع لأن زيادة أو نقصان الضغط يؤدي إلى تلف الإطار.
ينبغي أن تكون جميع الإطارات بما فيها الإحتياط من نفس الماركة.
تأكد من أن عمق النقشه في الإطار لا تقل عن 1.6 ملم.
تأكد من أن كل الإطارات تحمل مؤشر الحرارة A والمؤشر B لا يوصى به والمؤشر C يجب عدم استخدامه في عمان.
جميع الإطارات بما فيها الإحتياط يجب أن لا تستخدم إذا مضى عليها أربع سنوات من تاريخ الصنع.
الفترة التخزينية للإطارات سنتين ولكن ننصح بشراء إطارات حديثة التصنيع.
افحص الإطارات باستمرار وتأكد من الآتي :