## Slide 1
क्या हुआ?
6 फरवरी 2025 को, दिन की शिफ्ट के दौरान, एक तीसरे पक्ष की एसएलके क्रू सीटी टावर (पीला क्षेत्र) के माध्यम से लुब्रिकेटर को वेलहेड में उठा रही थी। इस दौरान, लिफ्टिंग सहायक उपकरण का हिस्सा—एक डी-शैकल—सीटी टावर के शीर्ष खंड से हटाने योग्य ग्रेटिंग (लाल हाइलाइटेड) से टकराया, जिसके कारण वह गिर गया। घटना के समय, एक बैंकमैन टावर के नीचे स्कैफोल्डिंग पर, जोखिम क्षेत्र के पास खड़ा था। सौभाग्यवश, कोई चोट नहीं हुई।
ऐसा क्यों हुआ/निष्कर्ष:
• अनुचित व्यवहार और अपर्याप्त लिफ्टिंग निगरानी।
• पीटीडब्ल्यू स्वीकृत करने से पहले नियंत्रण और सत्यापन की कमी।
• एक्सओएम एसएलके जेएसए में सीटी टावर के माध्यम से लुब्रिकेटर चलाने की आवश्यकताओं का उल्लेख नहीं था।
• एक्सओएम एसएलके लिफ्टिंग योजना सामान्य थी और कार्य-विशिष्ट नहीं थी।
• न तो लिफ्टिंग सुपरवाइजर था और न ही समर्पित बैंकमैन मौजूद था।
• कार्य को सामान्य माना गया।
• एसएलबी सुपरवाइजर द्वारा तीसरे पक्ष की चेकलिस्ट सत्यापन नहीं किया गया।
इस घटना से आपकी सीख..
• लिफ्टिंग सुपरवाइजर को हमेशा महत्वपूर्ण लिफ्टिंग गतिविधि में निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
• तीसरे पक्ष के साथ इंटरफेस हमेशा पूरी तरह से सुलभ और पर्याप्त नियंत्रण के साथ हो।
• नई प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए एसओपी, जेएसए और उपकरण आवश्यकताओं में निरंतर सुधार और पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करें।
Photo explaining what was done wrong
Photo explaining how it should be done right
लक्षित दर्शक: ड्रिलिंग, लॉजिस्टिक्स, संचालन और निर्माण
पीडीओ दूसरी चेतावनी
लिफ्टिंग के दौरान निगरानी सुनिश्चित करें, संभावित गिरने की स्थिति को समाप्त करें, और लोगों को लाल क्षेत्र से हटाएँ।
तारीख: समय: | 06-02-2025 09:26 AM | घटना का शीर्षक: पीआईएम# | हाईपो#05 1174694 | जोखिम श्रेणी: चोट/संपत्ति क्षति: | गिरना मामूली क्षति | वास्तविक गंभीरता: संभावित गंभीरता: | 1ई सी4पी | गतिविधि: स्थान: | लिफ्टिंग गतिविधियाँ सैह रावल
Notes: Ensure all dates and titles are input
A short description should be provided without mentioning names of contractors or individuals. You should include, what happened, to who (by job title) and what injuries this resulted in. Nothing more!
Four to five bullet points highlighting the main findings from the investigation. Remember the target audience is the front line staff so this should be written in simple terms in a way that everyone can understand.
The strap line should be the main point you want to get across
The images should be self explanatory, what went wrong (if you create a reconstruction please ensure you do not put people at risk) and below how it should be done.

## Slide 2: प्रभावी सीख
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीख को साइट पर रोजमर्रा की गतिविधियों में लागू किया जाए, कृपया नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें:
सीख को साइट पर कैसे लागू किया जा सकता है?
स्टैंड डाउन और चेतावनियाँ।
प्रबंधन की भागीदारी के साथ ड्रिल और टूलबॉक्स टॉक, जिसमें फील्ड टीम को शामिल किया जाए।
इस कार्रवाई को कैसे बनाए रखा जा सकता है?
नेतृत्व और जागरूकता सत्र।
सभी कर्मियों के लिए उचित आरएसीआई और स्पष्ट जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ।
ऑडिट और प्रबंधन दौरे।
जोखिम सामान्यीकरण से निपटने के लिए एक एचएसई कैलेंडर लागू करें।
गोपनीय - पीडीओ/पीडीओ ठेकेदारों के बाहर साझा न करें
Notes: Guideline for Effective Learning & Sustainability
•Can be replicated across similar contractor / activities
•Shall be SMART- Specific ,Measurable , Achievable ,Realistic & Timebound
•Can be implemented in a months' time